## Slide 1: Kontorsstol med feldetektering
Ett första exempel på feldetektering ges här och görs genom att använda den kontorsstolsimulering som gjordes i uppgift 3.
Idén är att vi ska detektera personens vikt, så snart som möjligt efter att personen satt sig på kontorsstolen. Vi har i uppgift 3 sett att nedsänkningen av sitsen på en kontorsstol är proportionell mot personens vikt. Alltså kan personens vikt beräknas om vi mäter nedsänkningen av stolsitsen. I detta fall vill vi dock kunna göra det direkt efter att personen har satt sig.
Om vi kan göra personviktsestimeringen direkt kan man tänka sig att någon åtgärd kan göras innan sitsen sjunkit för långt och kanske gått sönder. Vi berör inte denna åtgärd i simuleringen, endast estimeringen.
Uppgiften är en simulering, senare i höst kommer en mätning att göras på en riktig kontorsstol och då testa den föreslagna enkla algoritmen.

## Slide 2: Kontorsstol med feldetektering
k
m1
b
m2
Antag att vi vill kontrollera så att vikten hos en person som sätter sig på stolen inte är för hög. Personens massa antas vara m2. Om massan m2 överstiger mmax ska indikering om detta fås omedelbart. Kontorsstolen har en hård sits. Vi mäter olika kombinationer av position , s, hastighet, v, acceleration, a och fjäderkraft, Fk.
F, a, v, s, Fk, Fb
Enkel metod: Utgå från systemets differentialekvation. Genom att
använda mätsignaler och dess derivator fås en algebraisk ekvation.
k
b
dämpare
fjäder
Exempel inspirerat av: A. Samantary och B. Bouamama, ”Model-based Process supervision”, Springer 2010, isbn 978-1-84800-159-6
Definitioner, se nästa sida

## Slide 3: Exempel kontorsstol, parameter och variablenamn
Använda variabelnamn och parameternamn.
m1 – massa stolsits m2 - massa person M = m1+m2 m – allmän massa b – viskös dämpkonstant k – fjäderkonstant
g - tyngdaccelerationen s – sitsens position v – sitsens hastighet
a – sistens acceleration Fk – fjäderkraft Fb – dämparens kraft
F – kraft från person som sätter sig på sits
y- mätsignalsvektor
r – residualer, vektor med uttryck som är =0 om inget fel har inträffat
A – systemmatris B – styrsignalsmatris
C - mätsignalsmatris
tidsderivatan d/dt betecknas med en prick över den variabel vars derivata avses

## Slide 4
Antag att position och hastighet mätes, M= m1+m2
Genom residualekv. r1 kan vi bestämma massan m2 i varje ögonblick givet att övriga parametrar och variabler är korrekta.
Residualer, r, används för analys huruvida någon speciell händelse har inträffat. Konsten är att göra dessa diskriminerande för intressanta händelser, samtidigt som de är robusta för osäkerheter och brus.
Från beräkningarna ovan fås residualerna:

## Slide 5
Estimering av vikt hos person som sätter sig
Diagram genererade av filerna
stol.m och stolmdl.mdl
Extra uppgift:
Implementera simuleringen och testa den föreslagna
algoritmens känslighet för fel i: stolsparametervärden, hur snabbt personen sätter sig och brus i mätsignaler.
Uppgiften behöver inte lämnas in.

## Slide 6: Tillståndsmodellering av exemplet stol
k
m
b
Antag att vi mäter position , s, och hastighet, v.
F, v, s
x – tillstånd
y - mätsignaler
En summa av
skevsymmetrisk
och symmetrisk
matris

## Slide 7: Antag att hastighet och position mätes
Samma som de först härledda residualerna
Lika för alla system

## Slide 8: Antag att hastighet och position mätes
Samma som de först härledda residualerna
2013-04-23
8
KKS Diagnos på distans Katergori a
Första residualen är känslig för fel i m, men även för fel i y1 och y2.
Andra residualen kan indikera att y1 är ok. Vi måste dock lita på y2.
Från föregående sida
Något annorlunda formulering